## Slide 1: FPGA Introduce 2022.03.22
指導教授：范志鵬
主講人：林軒宇

## Slide 2: Outline
EGO1
元件及腳位對應
Vivado 2018.2

## Slide 3: Outline
EGO1
元件及腳位對應
Vivado 2018.2

## Slide 4: EGO1
EGO1是依元素科技基於 Xilinx Artix-7 FPGA研發的可攜式數模混和基礎教學平台。EGO-XA7配備的FPGA具有大容量高性能等特點，能實現較複雜的數位邏輯設計。

## Slide 5: EGO1
GPIO
JTAG & UART
USB
VGA
ON/OFF
Button
8bit DIP
Switch
Audio
7 Segment
Display

## Slide 6: Outline
EGO1
元件及腳位對應
Vivado 2018.2

## Slide 7: Vivado 2018.2
專案不能有中文路徑、不能以數字開頭
程式碼加入註解 ( /*...*/ or //… )
在D槽以自己的學號創建新資料夾，之後全部上課資料都放裡面，避免公共電腦過於混亂
不要Copy同學的程式碼 ! ! !

## Slide 8: Vivado 2018.2
開啟 Vivado 2018.2

## Slide 9: Vivado 2018.2
創建專案 / 開啟專案
創建專案
開啟專案
創建專案
開啟專案

## Slide 10: Vivado 2018.2
創新專案
無意義開場白
直接“Next”

## Slide 11: Vivado 2018.2
輸入專案名稱
輸入專案位址
“Next”
輸入專案名稱（不能以數字開頭）
輸入專案位址(不能有中文路徑)
於當前路徑生成子目錄

## Slide 12: Vivado 2018.2
選 ”RTL Project”
“Next”
RTL專案
已經Synthesis，使用這個
規劃I/O的專案
從舊程式過來使用(ex:ISE)
Xilinx 的範例專案

## Slide 13: Vivado 2018.2
加入Design Source
Target language 選Verilog ，Simulation 選Mixed
“Next”
可以在這加入寫好的Verilog Code
使用哪種語言做專案
模擬使用的語言

## Slide 14: Vivado 2018.2
加入Constraints (.xdc檔)
“Next”
可以在這加入寫好的 .xdc檔

## Slide 15: Vivado 2018.2
選擇對應的板子
Family: Artix-7
Package: csg324
Speed: -1
Part: xc7a35tcsg324-1
“Next”
選擇對應的FPGA板型號

## Slide 16: Vivado 2018.2
進行最後的確認
“Finish”
前面的設定會在這裡再確認一次

## Slide 17: Vivado 2018.2
專案操作介面
設計理念，由上到下

## Slide 18: Vivado 2018.2
操作介面介紹
專案設定
新增資料(Verilog,Constraint)
資源範例
IP庫
使用圖形化介面創建專案
模擬 (驗證RTL邏輯是否正確)
RTL分析 (轉成Gate分析)
合成 (將RTL轉成Gate Level，並且設定腳位資訊)
實現 (將合成的結果 映射到FPGA板)
將實現的結果轉成板子看得懂的檔案(bitstream檔，.bit檔)
再將bitstream燒錄至FPGA板

## Slide 19: Vivado 2018.2
加入Design Source (Verilog code)
點這兩個地方都OK

## Slide 20: Vivado 2018.2
加入Design Source (Verilog code)
“design source”
“Next”
加入約束檔案 (ex:腳位檔 .xdc)
加入設計檔案 (.v)
加入testbench (tb.v)

## Slide 21: Vivado 2018.2
加入Design Source (Verilog code)
選擇加入資料方式
“Add Files”
加入現有檔案
加入路徑 (資料夾位址)
新增檔案
這邊也可以

## Slide 22: Vivado 2018.2
加入Design Source (Verilog code)
載入上課範例檔案
“Copy source into project” 打勾
“Finish”
至存放上課資料的資料夾將檔案選進來
複製檔案至專案中，可以避免更改到原始檔

## Slide 23: Vivado 2018.2
確定Verilog code 成功加入
連擊檔案開啟編輯
成功加入檔案

## Slide 24: Vivado 2018.2
編輯RTL檔，必須沒有紅色底線 (若有則代表有錯誤)
在這區域編輯 RTL code

## Slide 25: Vivado 2018.2
加入Simulation Source
“Next”
加入模擬檔案 (testbench)

## Slide 26: Vivado 2018.2
加入Simulation Source
“Copy source into project”
“Finish”
至資料夾加入模擬檔案 (testbench)
將檔案複製至專案

## Slide 27: Vivado 2018.2
確認加入Simulation Source
並且有抓到RTL檔
Testbench 囊括 RTL檔

## Slide 28: Vivado 2018.2
進行模擬
“Run Simulation”
“Run Behavioral Simulation”
執行模擬

## Slide 29: Vivado 2018.2
模擬版面介紹
執行控制項(重新執行、執行、片段執行)
重新模擬
信號狀態
信號來源
縮放波形圖

## Slide 30: Vivado 2018.2
再往前執行8ms
片段執行
觀察波形圖是否符合電路設計邏輯

## Slide 31: Vivado 2018.2
沒問題，關閉Simulation視窗
“OK”
關閉視窗

## Slide 32: Vivado 2018.2
執行合成
“Run Synthesis”
“OK”
執行合成
選擇執行緒(CPU)運行數量
合成中 Wait……

## Slide 33: Vivado 2018.2
合成完畢，開啟合成結果
“Open Synthesized Design”
“OK”
開啟合成結果

## Slide 34: Vivado 2018.2
設定腳位資料
“Window”→“I/O Ports”
開啟 I/O

## Slide 35: Vivado 2018.2
於下方視窗出現I/O Ports
連擊 I/O Ports標題放大視窗
連擊 放大視窗

## Slide 36: Vivado 2018.2
將I/O Ports 設定至對應的腳位、工作電壓(LVCMOS33)
參考前面的腳位對應表
輸入或選擇對應腳位
選擇工作電壓 (3.3V)

## Slide 37: Vivado 2018.2
確認腳位設定
儲存約束檔案 Constraint
確認是否都完成設定
儲存Constraints

## Slide 38: Vivado 2018.2
提醒儲存約束檔案，會導致合成結果過期，需重新合成
“OK”
設定腳位檔名稱
“OK”
初次設定腳位，創建新約束檔案

## Slide 39: Vivado 2018.2
關閉 Synthesized Design
關閉 Synthesized Design
合成過期

## Slide 40: Vivado 2018.2
查看腳位檔(.xdc檔)
在接下來的實驗中將通過直接添加constraints的方式來對設計進行腳位分配。
腳位檔

## Slide 41: Vivado 2018.2
重新進行合成(Synthesis)
進行合成

## Slide 42: Vivado 2018.2
進行實現 (Implementation)
“Run Implementation”
“OK” ”OK”
進行實現

## Slide 43: Vivado 2018.2
生成燒錄檔 (Bitstream)
“Generate Bitstream”
“OK” “OK”
生成燒錄檔

## Slide 44: Vivado 2018.2
生成燒錄檔完成後，選擇 “Open Hardware Manager”

## Slide 45: Vivado 2018.2
將FPGA板連接至電腦，並開啟電源，才能讓軟體偵測到板子
點擊“Open target”，選擇 “Auto Connect”

## Slide 46: Vivado 2018.2
出現FPGA板資訊，表示成功連接至電腦
出現FPGA板資訊

## Slide 47: Vivado 2018.2
將Bitstrean燒錄至FPGA板
點擊“Program”
燒錄Bitstream
燒錄Bitstream

## Slide 48: Vivado 2018.2
完成燒錄 ! ! !
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmeteor.today%2Farticle%2FBfglq-&psig=AOvVaw12MTQsEVgQGY7gC400_eN6&ust=1586214687771000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKinhJu00ugCFQAAAAAdAAAAABAM
Synthesis
Implementation
Verilog
Program
Vivado
Bitstream
FPGA
testbench
.v
.xdc
I/O Ports

## Slide 49
Thank you for your attention!