## Slide 1: Lab1 Flash LED 2023.03.30
指導教授：范志鵬
主講人：林軒宇

## Slide 2: Lab1
此次實驗使用到的I/O
  中間Butten(S2)作為輸入
  16顆LED燈做為輸出
功能
  學會「除頻」技術，降低頻率，控制LED燈依序閃爍。
  並讀取按鍵是否按下，進而決定跑馬燈速度。

## Slide 3: 除頻
透過計數器累加，讀取計數器某一位元，做為新的時脈。
3 bit 計數器 counter (cnt)
cycle | cnt[2] | cnt[1] | cnt[0]
0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1
2 | 0 | 1 | 0
3 | 0 | 1 | 1
4 | 1 | 0 | 0
5 | 1 | 0 | 1
6 | 1 | 1 | 0
7 | 1 | 1 | 1
cycle | 0 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 
clk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
cnt[0] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
cnt[1] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
cnt[2] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 4: Lab1 constraint file

## Slide 5: Lab1 constraint file

## Slide 6: Lab1 作業(下午班)
下午班:
將Lab1稍作修改，設計功能如下:
  1.降低跑馬燈的速度
  2.改為從兩側到中間
    1.(○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○)
    2.(● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ●)
    3.(● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ●)
    4.(● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ●)
    5.(● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ●)
    6.(● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ●)
    7.(● ● ● ● ● ● ○ ● ● ○ ● ● ● ● ● ●)
    8.(● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ● ●)

## Slide 7: Lab1 作業(下午班)
下午班:
將Lab1稍作修改，設計功能如下:
  1.降低跑馬燈的速度
  2.改為從兩側到中間
    9.(● ● ● ● ● ● ○ ● ● ○ ● ● ● ● ● ●)
    10.(● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ●)
    11.(● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ●)
    12.(● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ●)
    13.(● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ●)
    14.(● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ●)
    15.(○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○)
    16.(● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ● ●)
  3.按下btn會反向

## Slide 8
Thank you for your attention!