## Slide 1: Lab6 VGA 2022.05.11
指導教授：范志鵬
主講人：楊育承

## Slide 2: Outline
實驗介紹
VGA 介紹
程式碼

## Slide 3: Lab6
此次實驗使用到的 I/O
  以VGA及螢幕作為輸出
功能
  控制「水平、垂直同步訊號」
  將畫面透過VGA顯示於螢幕上

## Slide 4: VGA簡介
VGA影片圖形陣列(Video Graphics Array)
  是一種影片傳輸標準
  具有高解析度、顯示速率快、顏色豐富等優點
一般VGA
  類比訊號 : RGB
  經過DAC(Digital to Analog Converter)轉換
  色彩電壓 : 0~0.7
  RGB分別為8 bits，共(2^8)^3種色彩
EGO1
  不經過DAC轉換，所以只有高低電位
  RGB各為4 bit，共(2^4)^3=4096種色彩

## Slide 5: VGA掃描原理
逐列掃描(Progressive Scan)
  從螢幕左上角開始，向右掃描
  一列掃描完後，跳到下一列的最左邊，開始新的行掃描
  列到列之間有一個移動時間，需有個消隱信號
  ex.1080p
隔列掃描(Interlaced Scan)
  原理與逐列相同
  相異之處為此方法會隔一列掃描
  每一幀顯示的像素為逐列掃描的一半
  ex.1080i

## Slide 6: 訊號示意圖
Sync : 同步訊號
Back porch : 後沿
Display : VGA真正顯示的區域
Front porch : 前沿

## Slide 7: VGA主要規格
Format | Pixel | Horizontal |  |  |  | Vertical |  |  | 
 | clock | Active | Front | Sync | Back | Active | Front | Sync | Back
 | (MHz) | Video | Porch | Porch | Porch | Video | Porch | Porch | Porch
640*480@60Hz | 25.1 | 640 | 16 | 96 | 48 | 480 | 10 | 2 | 33
800*600@60Hz | 40.0 | 800 | 40 | 128 | 88 | 600 | 1 | 4 | 23
1024*768@60Hz | 65.0 | 1024 | 24 | 136 | 160 | 768 | 3 | 6 | 29
1280*1024@60Hz | 108.0 | 1280 | 48 | 112 | 248 | 1024 | 1 | 3 | 38

## Slide 8: VGA時序(640*480@60Hz)
水平時序
  包含四個時序參數
  包含水平同步時脈、同步時脈後沿、有效顯示區域、同步時脈前沿(96+48+640+16 = 800)
  完成一列掃描所需時間稱為水平掃描時間，其倒數稱為列頻率(31.5KHz)

## Slide 9: VGA時序(640*480@60Hz)
垂直時序
  時序參數與水平時序相同
  垂直同步時脈、同步時脈後沿、有效顯示區域、同步時脈前沿(2+33+480+10 = 525)
  完成一幀掃描所需時間稱為垂直掃描時間，其倒數稱為場頻率

## Slide 10: VGA完整時序圖
Note : 預設Clock為25MHz
VGA對同步信號要求嚴格
沒有同步好會造成數據遺失或顯示混亂

## Slide 11: VGA顯示方式
由水平同步(H_sync)拉為低電位開始。
發起垂直同步後，表示開始掃描畫面，由左上角開始水平掃描。到下一次垂直同步出現，表示掃描結束。
期間發起525次的水平同步(H_sync)訊號。
只有中間橘色區域(640*480)會顯示，其他pixel為對齊用。

## Slide 12: Verilog
宣告模組
參數設定
  水平同步時脈
  同步時脈後沿
  有效行顯示區域
  同步時脈前沿

## Slide 13: Verilog
暫存器宣告
除頻
  將頻率降至25 MHz

## Slide 14: Verilog
使用 25MHz 時脈驅動水平計數器
垂直同步觸發後，收到525次水平同步，才會觸發下一次的垂直同步。所以垂直的計數器由水平同步正緣觸發。

## Slide 15: Verilog
設定水平同步訊號
  vga_hs :水平同步
  X :顯示畫面中的x座標

## Slide 16: Verilog
設定垂直同步訊號
  vga_vs :垂直同步
  Y :顯示畫面中的y座標

## Slide 17: Verilog
輸出畫面
Color | Red | Green | Blue
黑色 | 0 | 0 | 0
藍色 | 0 | 0 | 1
綠色 | 0 | 1 | 0
青綠 | 0 | 1 | 1
紅色 | 1 | 0 | 0
洋紅 | 1 | 0 | 1
黃色 | 1 | 1 | 0
白色 | 1 | 1 | 1

## Slide 18: DEMO

## Slide 19
Thank you for your attention!